## Slide 1
第3章 静态电磁场及其边值问题的解
3.1 静电场分析
3.2 恒定电场分析
3.3 恒定磁场分析
3.4 边值问题及其解的唯一性定理
3.5 镜像法
3.6 分离变量法

## Slide 2
当有电荷存在于导体或介质表面附近时，其表面会出现感应电荷或极化电荷，这些电荷将影响空间电场的分布。
如何计算电场和电位的空间分布？
能否用等效电荷q’替代感应电荷的作用？
问题的提出
实例: 1）接地导体板附近有一个点电荷q，如何计算导体上方空间电位和电场？
q
q′
非均匀感应电荷
等效电荷
3.5 镜像法 (the method of images)

## Slide 3
2）接地导体球附近有一个点电荷，
非均匀感应电荷产生的电位很难求解，能否用等效电荷替代感应电荷的作用？
q
非均匀感应电荷
q′
等效电荷
镜像法：可以用等效电荷替代非均匀分布的感应电荷的作用，并据此计算待求空间区域的电位和电场。
镜像电荷: 1) 其个数、大小及位置应满足所求解场域的边界条件；2) 应位于所求解场域以外的空间。
镜像法是一种间接求解方法；其理论基础是唯一性定理。

## Slide 4
1. 点电荷对无限大接地导体平面的镜像
满足原问题的边界条件。
3.5.1 场源对导体或介质平面的镜像
镜像电荷
电位函数
因z = 0时，
q
有效区域
q
P
z
电位(z≥0 )：

## Slide 5
电场(z≥0): E= 

## Slide 6
导体平面上的感应电荷密度为
导体平面上的总感应电荷为
感应电荷对点电荷的作用力

## Slide 7
1) 直角域：两个相互垂直且相连接的半无限大接地导体平板，点电荷q 位于(d1, d2 )处。
显然，q1 对平面 2 以及q2 对平面 1 均不能满足边界条件。
对于平面1，有镜像电荷q1=－q，位于(－d1, d2 )
对于平面2，有镜像电荷q2=－q，位于( d1, －d2 )
只有在(－d1, －d2 )处再设置一
镜像电荷q3 = q，所有边界条件才能
得到满足。
电位函数
q

d1
d2
1
2
R
R1
R2
R3
q1
d1
d2
d2
q2
d1
q3
d2
d1
2. 点电荷对半无限大接地导体角域的镜像

## Slide 8
2）推论：由两个半无限大接地导体平面形成的角形边界，当其夹角= /n, n为整数时，该角域中的点电荷将有(2n-1)个镜像电荷，该角域中的场可以用镜像法求解.
例：当n=2（直角）时，该角域外有3个镜像电荷q1, q2和q3， 其中q1=-q, q2=-q, q3=q.
当n=3时，角域外有5个镜像电荷，大小和位置如图示。
当n不为整数时，镜像电荷将有无数个，镜像法就不再适用；
当角域夹角为钝角时，镜像法亦不适用。

## Slide 9: 3. 点电荷对无限大介质平面的镜像
设想用镜像电荷代替界面上极化电荷的作用，并使镜像电荷和点电荷共同作用，满足界面上的边界条件。
当待求区域为介质1所在区域时，
在距边界 d 处设一镜像电荷 q′
  介质1中任一点 p 的电位和电位移矢量分别为：

## Slide 10
当待求区域为介质2所在区域时，
  设一镜像电荷q″位于区域1中，且位置与 q 重合，同时将整个空间视为均匀介质2。于是区域2中任一点的电位和电位移矢量分别为：
在分界面(R = R′= R″)上，应满足电位和电位移矢量法向分量相等的边界条件：

## Slide 11
电介质中的电场分布：

## Slide 12
4. 无限长线电荷对无限大接地导体平面的镜像
镜像线电荷：
电位(参《大学物理》教材) :
有效区域
当z=0时，
P
将线电荷看作无数个点电荷的集合。根据点电荷对无限大接地导体平面的镜像，可知线电荷对应的镜像电荷仍为平行于导体表面的线电荷。
电场：

## Slide 13: 5. 线电流对无限大磁介质平面的镜像
当计算上半空间的磁场时，可认为整个空间充满磁导率为μ1的磁介质，在下半空间有一镜像电流 I′，与 I 关于分界面对称，上半空间任一点的磁场为：
设想用镜像电流代替磁化电流的作用，并在界面上保持原有边界条件不变。

## Slide 14
当计算下半空间磁场时，可认为整个空间充满磁导率为μ2的磁介质，在上半空间有一镜像电流I″，与电流 I 位置重合。
下半空间任一点的磁场：
在分界面(r = r′= r″)上，磁场满足边界条件：

## Slide 15
讨论：
(1) 当 时 ， ，说明 与 方向相同，
与 方向相反。
(2) 当 时 ， ，说明 与 方向相反，
与 方向相同。
(3) 当 有限 时 ， ，铁磁质中
(4) 当 有限 时 ， ，此时 中磁场
为原来的两倍。

## Slide 16
上半空间的磁场：
当 有限 时 ，
磁壁

## Slide 17
上半空间的磁场：
当 有限 时，

## Slide 18
3.5.2 场源对导体球面的镜像
1. 点电荷对接地导体球面的镜像
球面上的感应电荷可用镜像电荷q’来等效, q’应位于导体球内，且在点电荷q与球心的连线上，距球心为d’，则球外P点电位：
点电荷q 位于半径为a的接地导体球外，距球心为d 。
方法：由导体球面上电位为零确定 和q′。
问题：
P
q
a
r
R
d
q
P
a
q'
r
R'
R
d
d'

## Slide 19
q
P
a
q'
a
R'
R
d
d'
由于导体接地，在球面r=a处，=0, 即
因上式对任意都成立，所以有
由此解得


## Slide 20
可见，导体球面上的总感应电荷也与所设置的镜像电荷相等。
球外场点的电位
导体球面上的总感应电荷为
球面上的感应电荷面密度

## Slide 21
电场分布图示

## Slide 22
如图所示，接地空心导体球壳的内半径为a 、外半径为b，点电荷q 位于球壳内，与球心相距为d ( d < a )。
由于球壳接地，感应电荷分布在球壳的内表面上。与镜像电荷q 应位于导体球壳外，且在点电荷q与球心的连线的延长线上。与点荷位于接地导体球外同样的分析，可得到
| q'|>|q|，可见镜像电荷的电荷量大于点电荷的电荷量。
a
q
d
o
b
q'
r
R'
R
a
q
d
o
d'
P

## Slide 23
2. 点电荷对不接地导体球的镜像
导体球不接地时的特点：
导体球面电位不为零；
球面上既有感应负电荷分布也有感应正电荷分布，但总的感应电荷为零。
点电荷q 位于一个半径为 a 的不接地导体球外，距球心为d 。
P
q
a
r
R
d

## Slide 24
然后断开接地线，并将电荷－q'加于导体球上，使总电荷为零。为保持导体球面为等位面，所加的电荷－q' 可用一个位于球心的镜像电荷q"来替代，即
球外任意点P的电位：
q
P
a
q'
r
R'
R
d
d'
q"
先设想导体球是接地的，则球面上只有总电荷量为q' 的感应电荷分布，
采用叠加原理来确定镜像电荷

## Slide 25
电场分布图
作业：3.23, 3.24, 3.26，3.27

## Slide 26
3.5.3 导体圆柱面
问题：如图 1 所示，一根电荷线密度为 的无限长线电荷位于半径为 a 的
无限长接地导体圆柱面外，与圆柱的轴线平行且到轴线的距离为d。
图1 线电荷与导体圆柱
图2 线电荷与导体圆柱的镜像
特点：在导体圆柱面上有感应电荷，
圆柱外的电位由线电荷与感应电荷共
同产生。
分析方法：镜像电荷是圆柱面内部与
轴线平行的无限长线电荷，如图2：
1. 线电荷对接地导体圆柱面的镜像

## Slide 27
由于导体圆柱接地，所以当 时，电位应为零，即
设镜像电荷的线密度为 ，且距圆柱的轴线为 ，则由 和 共同产生的电位函数:
图2 线电荷与导体圆柱的镜像

## Slide 28
由于上式对任意 都成立，因此，将上式对求导，可以得到
所以有
图2 线电荷与导体圆柱的镜像
P点电位表达式: 见教材p.140, 式3.5.17.

## Slide 29
2. 两平行圆柱导体的电轴
图1 两平行圆柱导体
图2 两平行圆柱导体的电轴
特点：由于两圆柱带电导体的电场互相影响，使导体表面的电荷分布不均匀，相对的一侧电荷密度大，而相背的一侧电荷密度较小。
分析方法：将导体表面上的电荷用线密度分别为 、且相距为2b 的两根无限长带电细线来等效替代，如图 2所示。
问题：如图1所示，两平行导体圆柱的半径均为a，两导体轴线间距为2h，单位长度分别带电荷 和 。

## Slide 30
图2 两平行圆柱导体的电轴
通常将带电细线的所在的位置称为圆柱导体的电轴，因而这种方法又称为电轴法。
由
利用线电荷与接地导体圆柱面的镜像确定b 。
导体外任意一点的电位？
参见教材p.141。